电流模式PWM控制器

概述

GC6263为高性能多模式 PWM反激式控制器。该产品方便用户以较少的外围元器件、较低的系统成本设计出高性能的交直流转换开关电源。

GC6263提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能，包括逐周期过流保护、过载保护、软启动、VDD欠压锁定保护功能、VDD过压锁定保护功能。

GC6263芯片具有自动识别负载大小，自动调整工作模式的功能。在满载或重载条件下，芯片工作在固定 65KHz频率。当负载减轻，芯片进入降低工作频率PFM 模式，有效降低开关损耗。当负载处于极轻载或空载条件时，芯片处于间隔模式。

GC6263内置智能抖频技术，不仅降低了系统在降频模式所产生的电磁干扰，同时还有效降低了输出纹波。芯片独特的工作模式使得音频能量最小化，无音频噪声。

GC6263采用 SOT23-6封装，为需要超低待机功耗的高性价比反激式开关电源系统提供了一个很好的设计平台，非常适合满

足六级能效 Level6和欧洲节能标准 Eur2.0的应用。

主要特点

- 内置软启动功能

- 内置斜坡补偿

- 改善电磁干扰的智能抖频技术

- 超低启动电流

- 高杂讯抗干扰能力

- 多模式控制

- 满载固定 65KHz 频率

- 轻载间隔模式

- 精确的过载保护功能

- 逐周期过流保护功能

- VDD过压保护功能

- 欠压锁定保护功能(UVLO)

- 无音频噪声

主要应用领域

- 开关式 ACDC 电源

- 笔记本电脑适配器

- PC 外围供电设备

智能小家电

典型应用图

管脚说明

GC6263采用SOT23-6封装形

| 管脚序号 | 管脚名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | 地 |
| 2 | FB | 反馈引脚，接光耦反馈 |
| 3 | NC | 悬空 |
| 4 | CS | 电流检测端 |
| 5 | VDD | 电源 |
| 6 | GATE | 驱动输出 |

内部功能框图

极限参数

| 参数 | 标识 | 值 |
| --- | --- | --- |
| VDD供电源 | Vdd | -0.3~28V |
| FB输入电压 | Vfb | -0.3~6V |
| CS端输入电压 | Vcs | -0.3~6V |
| 最小/最大工作温度 | Tj_Min/Max | -40~85℃ |
| 最小/最大存储温度 | Tst_Min/Max | -65~150℃ |
| 铅温度（焊接，10s） | T_lead | 260℃ |

电气特性（如没有特殊说明：VDD=20V, Ta=25℃）

| 参数 | 标识 | 测试条件 | Min | 典型值 | Max | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VDD端口 |
| VDD启动电流 | Idd_start | VDD_ON-1V | 1 | 2 | 3 | uA |
| VDD工作电流 | Idd_op1 | FB=3V,CL=1nF |  | 1.25 |  | mA |
|  | Idd_op2 | FB=0V,CL=1nF |  | 350 |  | uA |
| 进入欠压锁定阈值电压 | UVLO（on） | VDD下降 | 7 | 8 | 9 | V |
| 退出欠压锁定阈值电压 | UVLO（off） | VDD上升 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | V |
| 过压保护 | VDD_OVP |  | 26.5 | 28 | 29.5 | V |
| FB端口 |
| PWM输入增益 | AVCS |  |  | 2.8 |  | V/V |
| FB悬空电压 | VFB_open |  |  | 5.1 |  | V |
| FB短路电流 | I_Short |  |  | 300 |  | uA |
| 过载保护阈值电压 | Vth_PL |  |  | 3.6 |  | V |
| 过载抖动时间 | Td_PL | FB>4.0V |  | 60 |  | ms |
| CS端口 |
| 前沿消隐时间 | t_blank |  |  | 350 |  | ns |
| 软启动时间 | T_SS |  |  | 3 |  | ms |
| 过流保护阈值 | Vth_oc | Duty=0% | 735 | `750 | 765 | mV |
| 振荡频率部分 |
| 振荡器最高频率 | FOSC_H | FB=3V | 60 | 65 | 70 | KHz |
| 振荡器最低频率 | FOSC_L |  | 21 | 23 | 25 | KHz |
| 抖频幅度 | Jitter |  |  | ±6 |  | % |
| 频率稳定度 | △F |  |  | 1 |  | % |
| 频率温度变化 | △f_temp | TA=-40~85℃ |  | 1 |  | % |
| GATE端口 |
| 输出钳位电压 | V_clamp | CL=1nF |  | 11 |  | V |
| 上升时间 | T_R | CL=1nF |  | 180 |  | ns |
| 下降时间 | T_F | CL=1nF |  | 50 |  | ns |

功能描述

启动

由于芯片启动电流比较小，系统可以使用较大的启动电阻。启动电流流过启动电阻给 VDD的电容充电，当 VDD电压达到开启后，芯片开始工作。

软启动

启动阶段，功率管漏极最大峰值电流限制逐步提高，可以大大减小器件应力，防止变压器饱和。软启动时间大约3ms。

输出驱动

GC6263采用优化的图腾柱驱动技术， 通过合理的输出驱动能力以及死区时间控制，得到较好的 EMI特性和较低的损耗。GC6263的 GATE输出的驱动能力比较强，整机设计上可以做到20~40W的功率输出。

振荡器

GC6263在CCM 模式固定振荡器频率， 振荡频率65KHz。为了方便更容易通过EMI 测试，振荡频率有正负6%的抖动幅度。

反馈控制

GC6263是电流模反馈控制芯片。反馈脚 FB 电压和内部锯齿波比较从而控制占空比。

过载保护

负载电流超过预定设定数值，系统会进入过载保护，在异常情况下，可对系统进行保护。当 FB电压超过3.6V，经过固定的60ms,开关模式停止。

斜坡补偿

GC6263内置斜坡补偿功能，通过将锯齿电压信号叠加在感测电流上，系统闭环稳定性大大提高。

全面的保护功能

GC6263提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能，包括逐周期过流保护、过载保护。

封装机械数据：

6引脚塑料SOT23-6

注：1. L尺寸为引脚平行时的尺寸；2.外形有圆形角和方形角两种。

| 标号 | 毫米 | 英寸 |
| --- | --- | --- |
|  | MIN | MAX | MIN | MAX |
| A | 1.050 | 1.250 | 0.041 | 0.049 |
| A1 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.004 |
| A2 | 1.050 | 1.150 | 0.041 | 0.045 |
| b | 0.300 | 0.400 | 0.012 | 0.016 |
| c | 0.100 | 0.200 | 0.004 | 0.008 |
| 标号 | 毫米 | 英寸 |
|  | MIN | MAX | MIN | MAX |
| D | 2.820 | 3.020 | 0.111 | 0.119 |
| E | 1.500 | 1.700 | 0.059 | 0.067 |
| E1 | 2.650 | 2.950 | 0.104 | 0.116 |
| e | 0.950TYP | 0.037TYP |
| e1 | 1.800 | 2.000 | 0.071 | 0.079 |
| L | 0.700REF | 0.028REF |
| L1 | 0.300 | 0.600 | 0.012 | 0.024 |
| θ | 0 | 8 | 0 | 8 |